## Slide 1
Thermal Catchment Area:
열노출을 반영한 보행 환경 접근성 공간 단위 제안
— MRT 기반 접근성 감소 분석 및 임계값 민감도 검증 —
신진 | 경희대학교 기후사회과학융합학과 석사과정
2026 대한지리학회 발표

## Slide 2
Chapter 2.
연구 배경 — 왜 기존 접근성 분석은 부족한가
기존 Catchment Area 분석의 전제
● 보행자는 물리적 도로만 있으면 어디든 동일한 조건에서 이동 가능하다는 가정
● 기상 조건(열환경)은 접근성 계산에서 완전히 배제
현실의 변화
● 기후변화로 도시 폭염 빈도·강도 급증
● 여름 한낮 보행 열 스트레스 → 실질적 이동 불가 구간 발생
● 열환경은 '속도를 늦추는' 요인이 아니라 '접근 자체를 막는' 요인
→ 연구 공백: 폭염 시 실제 도달 가능 범위를 공간 단위로 정식화한 연구 부재

## Slide 3
Chapter 3.
선행연구 현황 및 연구 차별점 — 이미 있는 거 아닌가?
선행연구 유형 ① — 열환경 소프트 패널티 (가장 많은 유형)
● 대표: Thorsson et al. (2011), Chen et al. (2022)
● UTCI·PET 값에 따라 보행 속도를 낮춤 → 이동 시간 증가, 접근성 점수 하락
● 한계: 접근 가능 범위 자체는 유지됨 — 어떻게든 '갈 수는 있다'
선행연구 유형 ② — 열쾌적 경로 탐색
● 열쾌적도가 높은 경로를 선호 경로로 추천 (개인 경로 수준)
● 한계: 집계구 단위 공간 취약성 분석이 아님
선행연구 유형 ③ — Catchment Area 기반 접근성 분석
● 15분 도보권, 2SFCA 등 방법론 다수 존재
● 한계: 열환경 전혀 반영 안 함
이 연구의 차별점 — 3가지
● ① Hard Cut: 임계값 초과 링크를 네트워크에서 완전 제거
→ → '느려진다'가 아니라 '그 길은 없어진다'
● ② 공간 단위 정식화: Thermal Catchment Area를 새로운 공간 단위로 제안
→ → 접근 가능한 공간 범위 자체가 줄어드는 현상을 정식화
● ③ 임계값 불확실성 정량화: Monte Carlo로 기상 변동성 → TARR 신뢰구간 전파
→ 기존 연구 어디에도 '폭염 시 도달 가능한 공간 범위' 자체를 정의한 연구 없음

## Slide 4
Chapter 4.
열환경 지표 비교 — 왜 기온도 UTCI도 아닌 MRT인가?
주요 열환경 지표 비교
● 기온 (Tair) — 대기 온도만 측정. 그늘·햇볕 공간 차이 반영 불가.
→ → 같은 기온이라도 직사광선 노출 여부에 따라 체감 완전히 다름
● 흑구온도 (Tg) — 복사열+대류열 측정. 점(點) 측정 장비 필요.
→ → 링크 15,608개 각각에 산출 불가
● UTCI — 기온+습도+풍속+MRT 통합, 국제 표준 열 스트레스 지표.
→ → 문제: 폭염일(Tair≈36°C)에서 전체 링크 99.9%가 동일 등급
→ → 공간 차별화 불가(포화). Hard Cut 기준으로 쓰면 사실상 전 구역 접근 불가
● MRT ✓ — 인체가 주변 면(건물·하늘)으로부터 받는 평균 복사 에너지.
→ → SVF·태양 천정각·건물 차폐에 따라 링크별 계산 가능
→ → 13시 기준 42–66°C, std 6.8°C → 공간 변이 안정적
결론
● MRT는 UTCI의 공간적 대리지표 — 도로 링크 단위 열환경 분석에 최적
● UTCI 기준(38°C)에 등가인 MRT 임계값(≈55°C)으로 역산 → UTCI와 연결고리 유지

## Slide 5
Chapter 5.
연구 목적 및 연구 질문
연구 목적
● Thermal Catchment Area 개념 제안
→ → 폭염 시 실제 보행 가능 범위를 반영하는 새로운 공간 단위
● 서울 성동구 적용 → 실증적 유효성 확인 (파일럿 스터디)
연구 질문
● Q1. 폭염 조건에서 UTCI는 링크·집계구 단위 Hard Cut 기준으로 활용 가능한가?
→ → 불가하다면 어떤 대안 지표(MRT)가 공간 분화 능력을 유지하는가?
● Q2. MRT 기반 Hard Cut 적용 시 기존 Catchment 대비 Thermal Catchment의
→ 대중교통 접근 가능 정류장은 얼마나 감소하는가?
● Q3. MRT 임계값의 불확실성을 Monte Carlo로 전파했을 때 TARR의 확률 분포는
→ 어떠하며, 55°C 선택은 robust한가?
핵심 지표 — TARR (Thermal Accessibility Reduction Rate)
● TARR_i = (Classic 정류장 수 − Thermal 정류장 수) / Classic 정류장 수 × 100 (%)
● 값이 클수록 폭염 시 대중교통 접근성 손실이 심각한 집계구
※ 이 연구는 실제 이동 행동 예측이 아닌 잠재적 접근성(potential accessibility) 분석
— 기존 Catchment Area 연구와 동일한 프레임에 열 제약을 추가한 것

## Slide 6
Chapter 6.
연구 지역 및 데이터
연구 지역 — 서울특별시 성동구 (16.86 km²)
● 한강·중랑천 수변 / 서울숲 대형 녹지 / 왕십리·성수 업무지구 / 아파트 단지 혼재
● 도시 형태 이질성 높음 → 열환경 공간 변이 큼 (파일럿 연구 최적 대상)
● 지하철역 7개소 (왕십리·행당·응봉·뚝섬·성수·서울숲·옥수)
분석 기간 및 시간
● 2025.07.28–08.03 폭염일 7일 평균 / 분석 시간: 13시 (열복사 피크)
● 9시·18시 추가 비교 → 13시에만 MRT ≥ 55°C 발생 확인
주요 데이터
● 보행 네트워크: OpenStreetMap (osmnx) — 링크 15,608개
● 기상: 성동구 S-DoT 센서 57개소, 10분 간격 (Tair·RH·풍속)
● 일사량(GHI): Open-Meteo archive — 성동구 중심 단일 지점 607.6 W/m²
● 집계구: 통계청 570개 (유효 분석 집계구 506개)
● 대중교통: 지하철 7 + 버스 482 = 489개 정류장
● 건물: OSM 건물 폴리곤 (SVF 산출용)

## Slide 7
Chapter 7.
방법론 (1) — MRT 산출 및 임계값 역산
MRT 산출 — SOLWEIG 약식 (Lindberg & Grimmond 2011)
● 핵심 복사 플럭스 수식을 Python으로 직접 구현
● 입력: SVF (링크별) + Tair·RH (S-DoT IDW 보간) + GHI→DNI/DHI (Erbs 모델)
● 단파: K_sw = α_p [(1−SVF)·DHI + shadow·DNI·cosθ + SVF·DHI]
● 장파: L_lw = ε_p [SVF·L_sky + (1−SVF)·L_wall]
● MRT 결과 (13시): 평균 54.1°C, 범위 42–66°C, std 6.8°C
● MRT ↔ SVF 상관: r ≈ 0.89 (개방 공간일수록 뜨거움)
UTCI → MRT 임계값 역산
● 폭염일 UTCI 직접 사용 불가 (99.9% 포화) → MRT 임계값으로 전환
● UTCI = 38°C가 되는 MRT* 수치 탐색 (pythermalcomfort, 6차 다항식)
UTCI 국제 기준 38°C (Bröde et al. 2012)
→ ↓ 역산 (Tair=36°C, RH=60%, v=2.37 m/s 고정)
MRT* ≈ 55°C → Hard Cut 기준
※ 55°C는 임의값이 아닌 UTCI 국제 기준에서 연역된 값

## Slide 8
Chapter 8.
방법론 (2) — Thermal Catchment & TARR
Classic Catchment
● 집계구 중심점 → Dijkstra로 15분(900초) 이내 도달 가능 정류장 수 카운트
● 보행 속도 4.5 km/h / OSM 무방향 보행 네트워크
Thermal Catchment
● MRT ≥ 55°C 링크를 네트워크에서 제거 → G_thermal 생성
→ → 제거 링크: 약 3,010개 (19.3%)
● G_thermal에서 동일하게 Dijkstra 실행 → 도달 가능 정류장 수 재산출
TARR (Thermal Accessibility Reduction Rate)
● TARR_i = (Classic_cnt − Thermal_cnt) / Classic_cnt × 100 (%)
● 분석 대상: 506개 집계구 (Classic_cnt > 0인 유효 집계구)
Monte Carlo — 임계값 불확실성 전파
● 기상 변수(Tair·RH·v)의 관측 분포로부터 MRT* 분포 생성
● N(55°C, 4²)에서 2,000회 샘플링 → 집계구별 TARR 95% 신뢰구간 산출
● 목적: 임계값 55°C 선택의 자의성 검증 및 결과 Robustness 확인

## Slide 9
Chapter 9.
결과 (1) — MRT 공간 분포 & TARR
MRT 공간 분포 (13시, 전체 15,608개 링크)
● 평균 54.1°C / 범위 42–66°C / std 6.8°C
● MRT ≥ 55°C 링크: 약 6,800개 (44%)
● 한강변·서울숲 개방 공간 → MRT 높음 / 고층 밀집 구역 → MRT 낮음
● 9시: 40.2°C / 18시: 38.4°C → 13시에만 55°C 초과 발생
[TARR 집계구 공간 분포 지도]
TARR 분포 (유효 집계구 n=506)
● 평균 73.3% / 중앙값 78.1% / std 23.5%
● TARR = 0% (손실 없음): 51개 집계구
● TARR > 50%: 412개 집계구 (81.4%)
● TARR = 100% (완전 차단): 87개 집계구 (17.2%)
※ 링크 44% 차단 → TARR 73.3%로 증폭되는 이유:
정류장 경로가 특정 링크에 집중 의존 → 그 링크 차단 시 접근 자체 불가
(보행 네트워크의 구조적 취약성 — S자 곡선에서 재확인)
핵심: 9시·18시 TARR = 0% → 접근성 손실은 오직 폭염 피크(13시)에 집중

## Slide 10
Chapter 10.
결과 (2) — 역별 접근성 감소
집계구 중심점 기준 역별 접근 정류장 감소 (13시, MRT ≥ 55°C)
● 왕십리역 Classic 90개 → Thermal 29개 (-67.8%)
● 행당역 Classic 116개 → Thermal 26개 (-77.6%)
● 응봉역 Classic 68개 → Thermal 20개 (-70.6%)
● 뚝섬역 Classic 50개 → Thermal 17개 (-66.0%)
● 성수역 Classic 61개 → Thermal 36개 (-41.0%)
● 서울숲역 Classic 45개 → Thermal 9개 (-80.0%)
● 옥수역 Classic 38개 → Thermal 18개 (-52.6%)
서울숲역 -80.0% 최대: 서울숲 대형 개방 공간 인접 → SVF 높음 → MRT 높음
성수역 -41.0% 상대적으로 낮음: 고층 건물 차폐 → 그늘 형성
[3시간대 비교 그래프 — 09시/13시/18시]
→ 같은 역세권이라도 도시 형태에 따라 폭염 시 접근성 손실 편차 큼

## Slide 11
Chapter 11.
결과 (3) — Monte Carlo & S자형 민감도 곡선
Monte Carlo 결과 요약
● 임계값 분포: N(55°C, 4²) → 95% 범위 47–63°C
● TARR 중앙값 (집계구 평균): 70.2% — 단일 임계값 73.3%와 유사
→ 55°C 선택이 기상 불확실성에 대해 robust함 확인
S자형 민감도 곡선 — 핵심 발견
● MRT 45°C: 제거 7,814개 (50%) → TARR 99.8%
● MRT 53°C: 제거 4,374개 (28%) → TARR 88.6%
● MRT 55°C: 제거 3,010개 (19%) → TARR 73.3% ← 채택 임계값
● MRT 57°C: 제거 1,953개 (13%) → TARR 39.0%
● MRT 61°C: 제거 200개 (1%) → TARR 0.6%
55→57°C 단 2°C 차이에서 TARR 73.3% → 39.0% (34.3%p 급락)
→ 이 구간 링크들 = 네트워크 연결성 임계 구조 담당 'Bridge Links'
→ 소수 링크 그늘 조성만으로 대규모 접근성 회복 가능성 시사
[S자 민감도 곡선] / [Monte Carlo TARR CI 공간 분포 지도]
방법론 Robustness: 중력모델 TARR 감소율(72.8%) vs 단순 카운트(72.9%),
두 방법 상관 r = 0.979 → 공간 패턴이 측정 방법에 독립적으로 존재

## Slide 12
Chapter 12.
논의 — 연구의 의미와 정책 함의
Thermal Catchment Area의 개념적 기여
● 기존: 열환경 = 보행 속도를 낮추는 소프트 패널티
● 이 연구: 열환경 = 이동 가능 공간 범위 자체를 줄이는 Hard Cut
● '접근성 점수가 낮아진다' → '접근 가능 공간이 사라진다' 패러다임 전환
MRT 직접 사용의 타당성
● 폭염 조건에서 UTCI 기반 공간 분화 불가 (99.9% 포화)
● MRT는 SVF·태양 기하학 기반으로 도시 형태 공간 이질성을 안정적으로 반영
정책적 함의
● 폭염 피크(13–14시) 대중교통 접근성 보장을 위한 그늘 시설 확충 필요
● TARR > 80% 집계구 → 우선 열 취약 지역 지정·지원 가능
● Bridge Links (55–57°C 구간) 식별 → 소수 링크 개선으로 대규모 접근성 회복
● Thermal Catchment 개념: 의료·공원·냉방시설 접근성 분석에도 범용 적용 가능

## Slide 13
Chapter 13.
결론 및 향후 연구 방향
결론 요약
● MRT ≥ 55°C Hard Cut → 13시 폭염 피크에서 집계구 평균 TARR 73.3%
● 81.4%의 집계구에서 50% 이상 접근성 손실 / 17.2%는 완전 차단
● 접근성 손실은 오직 폭염 피크(13시)에 집중 — 9시·18시 영향 없음
● 결과는 측정 방법(단순 카운트 vs 중력모델)에 독립적으로 robust
현재 연구의 한계
● 파일럿 스터디 — 성동구 2025년 여름 단일 사례, 개념 가능성 확인에 초점
● 집계구 중심점 출발 가정 — 실제 거주 분포와 괴리 가능
● S-DoT 57개 센서 IDW 보간 — 평균 550m 간격, 국지 기상 변동 미반영
● 실내 경로(지하통로·냉방시설) 미반영 — 실제 접근성보다 보수적 추정
● 실제 이동 데이터(GPS) 기반 행동 검증 미실시 — 향후 과제
향후 연구 방향
● 공간 확장: 서울 전역 또는 타 도시·타 지역으로 적용 범위 확대
● 기간·연도 확장: 복수 연도 비교로 연도별 기상 변동 반영
● 미래 시나리오: SSP 기후 시나리오 기반 미래 폭염 조건에서의 접근성 변화 예측
● 취약계층 확장: 노인 보행 속도(3.0 km/h) 적용 → 노인 전용 취약성 지도
● Bridge Links 체계화: 개선 우선순위 링크 지도 → 정책 개입점 시각화